DESCRIPTIF TECHNIQUE RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW / SE

Rideau d’air eau chaude SW Rideau d’air électrique SE Pour une hauteur d’installation à 2.5 m ou 3.5 m

ZI N°3 ; 78 rue de Kemmel CS20302 ;59429 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW /SE – CC09060D-FR – 13/01/16 PAGE 1/7

DESCRIPTIF TECHNIQUE RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW / SE

Caractéristiques techniques Rideau d’air eau chaude pour une hauteur d’installation à 2.5m Rideaux d’air eau chaude régime 80/60° C - température air 18° C - HR 50 % Modèles SW 101 SW 151 SW 201 Longueur A mm 1026 1536 2026 Hauteur d’installation maxi m 2,5 2,5 2,5 Puissances thermiques maxi / mini (batterie 2 rangs) kW 6,9 / 5,0 11,1 / 7,8 14,4 / 10,5 Débits d’air maxi / mini m3/h 1200 / 700 1800 / 1000 2400 / 1400 Alimentation électrique V mono 230 / IP 21 Intensité absorbée A 0,4 0,5 0,8 Niveau sonore PV / GV à 5 m dB(A) 39 / 52 37 / 53 40 / 53 Débit d’eau / Pertes de charge d’eau maxi (l/s) / kPa 0,08 / 7,2 0,14 / 9,6 0,18 / 7,9 Température sortie d’air maxi / mini °C 35 / 39 36 / 40 35 / 40 Poids kg 17 26 35

ZI N°3 ; 78 rue de Kemmel CS20302 ;59429 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW /SE – CC09060D-FR – 13/01/16 PAGE 2/7

DESCRIPTIF TECHNIQUE RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW / SE

Rideau d’air eau chaude pour une hauteur d’installation à 3,5m Rideaux d’air eau chaude régime 80/60° C - température air 18° C - HR 50 % Modèles SW 103 SW 153 SW 203 Longueur A mm 1045 1555 2045 Hauteur d’installation maxi m 3,5 3,5 3,5 Puissances thermique maxi / mini (batterie 3 rangs) kW 14,6 / 10,6 24,7/19,2 31,2 / 23,7 Débits d’air maxi / mini m3/h 1700 / 1050 2700 / 1850 3300 / 2200 Alimentation électrique V mono 230 / IP 21 Intensité absorbée A 0,65 0,7 1,3 Niveau sonore PV / GV à 5 m dB(A) 45 / 55 46 / 57 49 / 58 Débit d’eau / Pertes de charge maxi (l/s) / kPa 0,18 / 8,5 0,30 / 16,8 0,38 / 19,0 Température sortie d’air maxi / mini °C 43 / 48 45 / 49 46 / 50 Poids kg 26 36 48

ZI N°3 ; 78 rue de Kemmel CS20302 ;59429 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW /SE – CC09060D-FR – 13/01/16 PAGE 3/7

DESCRIPTIF TECHNIQUE RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW / SE

Rideau d’air électrique pour une hauteur d’installation à 2.5 m Modèles SE 101 SE 151 SE 201 Longueur A mm 1026 1536 2026 Hauteur d’installation maxi m 2,5 2,5 2,5 Puissances thermiques maxi / mini kW 5 / 3,3 8 / 4 10 / 5 Débits d’air maxi / mini m3/h 1200 / 900 1800 / 1150 2400 / 1800 Alimentation électrique V tri 400 + N / IP 20 Intensité absorbée chauffage / moteur A 7,2 / 0,45 11,5 / 0,5 14,4 / 0,9 Niveau sonore PV / GV à 5 m dB(A) 42 / 51 40 / 52 43 / 53 Poids kg 17 26 34

ZI N°3 ; 78 rue de Kemmel CS20302 ;59429 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW /SE – CC09060D-FR – 13/01/16 PAGE 4/7

DESCRIPTIF TECHNIQUE RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW / SE

Rideau d’air électrique pour une hauteur d’installation à 3,5 m Modèles SE 103 SE 153 SE 203 Longueur A mm 1045 1555 2045 Hauteur d’installation maxi m 3,5 3,5 3,5 Puissances thermiques maxi / mini kW 8 / 5 12 / 8 16 / 10 Débits d’air maxi / mini m3/h 1750 / 1100 2750 / 1700 3500 / 2300 Alimentation électrique V tri 400 + N / IP 20 Intensité absorbée chauffage / moteur A / W 11,5 / 0,7 17,3 / 1,0 23,1 / 1,3 Niveau sonore PV / GV à 5 m dB(A) 46 / 57 46 / 59 50 / 60 Poids kg 26 37 51

ZI N°3 ; 78 rue de Kemmel CS20302 ;59429 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW /SE – CC09060D-FR – 13/01/16 PAGE 5/7

DESCRIPTIF TECHNIQUE RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW / SE

Descriptif produit : SW/ SE 101 à 201 APPLICATION Le RIDEAU D’AIR 101 à 201 eau chaude ou électrique est un rideau d ‘air compact adapté à la plupart des entrées standard. Il s’installe à une hauteur de 2,5 m. Il dispose d’un système de commande intégré et peut également être commandé à distance, ce qui facilite d’autant son utilisation. Il crée une barrière thermique qui limite efficacement les courants d’air et assure un excellent confort thermique intérieur. Le rideau d’air devra couvrir la largeur totale de l’ouverture. CONCEPTION Grâce à sa conception intemporelle, le rideau d’air SW/SE 101 à 201 s’adapte à toutes les entrées. Le rideau d’air dispose d’un panneau de commande discrètement intégré à l’extrémité, ce si rend inutile le câblage à un boitier de commande déporté. L’appareil sera constitué d’un ventilateur à turbine tangentielle assurant ainsi un fonctionnement efficace et silencieux. L’aspiration de l’air s’effectue de manière aérodynamique derrière un élégant panneau frontal évitant ainsi toute apparition visuelle de poussière en façade. L’arrière et le dessus de l’appareil (grille de reprise) seront de couleur foncé RAL 7046 afin de masquer la poussière pouvant également se déposer sur le rideau d’air avec le temps. La sécurité thermique sera assurée par un limiteur de température accessible et à réarmement manuel. La grille de soufflage orientable permettra de régler le jet d ‘air pour une plus grande efficacité. Le rideau d’air disposera d’un panneau de commande et d’un thermostat discrètement intégrés sur le côté de l’appareil et pourra être commandé à l’aide d’une télécommande IR. CARACTERISTIQUES PRODUITS Télécommande et régulation intégrée. Trois étages de ventilation et deux étages de puissance (électrique), marche arrêt de la batterie (à eau). Console de montage fournie. La face avant est facile à déposer, ce qui facilité l’installation et l’entretien de l’appareil. Carrosserie inoxydable réalisé en tôle d’acier galvanisées à chaud et émaillées à la poudre. Couleur face avant: blanc RAL 9016, NCS S 0500-N. Couleur grille, face arrière et flasques : gris RAL 7046 Garantie 1 an pièce et main d’œuvre en usine.

ZI N°3 ; 78 rue de Kemmel CS20302 ;59429 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW / SE – CC09060D-FR – 13/01/16 PAGE 6/7

DESCRIPTIF TECHNIQUE RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW / SE

Descriptif produit : SW/ SE 103 à 203 APPLICATION Le RIDEAU D’AIR 103 à 203 eau chaude ou électrique est un rideau d‘air compact destiné aux bâtiments commerciaux et aux entrées industrielles de petite taille. Il s’installe à une hauteur de 3,5 m. Il dispose d’un système de commande intégré et peut également être commandé à distance, ce qui facilite d’autant son installation et son utilisation. Il crée une barrière thermique qui limite efficacement les courants d’air et assure un excellent confort thermique intérieur. Le rideau d’air devra couvrir la largeur totale de l’ouverture. CONCEPTION Grâce à sa conception intemporelle, le rideau d’air SW/SE 103 à 203 s’adapte à toutes les entrées. Le rideau d’air dispose d’un panneau de commande discrètement intégré à l’extrémité, ce qui rend inutile le câblage à un boitier de commande déporté. L’appareil sera constitué d’un ventilateur à turbine tangentielle assurant ainsi un fonctionnement efficace et silencieux. L’aspiration de l’air s’effectue de manière aérodynamique derrière un élégant panneau frontal évitant ainsi toute apparition visuelle de poussière en façade. L’arrière et le dessus de l’appareil (grille de reprise) seront de couleur foncé RAL 7046 afin de masquer la poussière pouvant également se déposer sur le rideau d’air avec le temps. La sécurité thermique sera assurée par un limiteur de température accessible et à réarmement manuel. La grille de soufflage orientable permettra de régler le jet d ‘air pour une plus grande efficacité. Le rideau d’air disposera d’un panneau de commande et d’un thermostat discrètement intégrés sur le côté de l’appareil et pourra être commandé à l’aide d’une télécommande IR. CARACTERISTIQUES PRODUITS Télécommande et régulation intégrée. Trois étages de ventilation et deux étages de puissance (électrique), marche arrêt de la batterie (à eau). Console de montage fournie. La face avant est facile à déposer, ce qui facilité l’installation et l’entretien de l’appareil. Carrosserie inoxydable réalisé en tôle d’acier galvanisées à chaud et émaillées à la poudre. Couleur face avant : blanc RAL 9016, NCS S 0500-N. Couleur grille, face arrière et flasques : gris RAL 7046 Garantie 1 an pièce et main d’œuvre en usine.

ZI N°3 ; 78 rue de Kemmel CS20302 ;59429 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – RIDEAU D’AIR EAU CHAUDE / ELECTRIQUE TYPE SW /SE – CC09060D-FR – 13/01/16 PAGE 7/7

# Text boxes

DIMENSIONS SW 101 et 151

DIMENSIONS SW 201

DIMENSIONS SW 103 et 153

DIMENSIONS SW 203

DIMENSIONS SE 101 ET SE 151

DIMENSIONS SE 201

DIMENSIONS SE 103 ET SE 153

DIMENSIONS SE 203