DESCRIPTIF TECHNIQUE DESTRATIFICATEUR TYPE DR

Caractéristiques techniques DR12 DR 15 Débit d’air 6 000 m³/ h 12 600 m³/ h Niveau sonore à 4 m en champ libre 46 dB(A) 47 dB(A) Nombre de pales 3 3 Vitesse de rotation 3 vitesses 3 vitesses Hauteur d’accrochage (max) 6 m 12 m Puissance électrique absorbée 50 W 75 W Diamètre 1400 mm 1500 mm Hauteur 385 mm 410 mm Poids 5,5 Kg 8.2 Kg Alimentation électrique 230V monophasé (phase + neutre) Descriptif produit Le DESTRATIFICATEUR DR, bénéficiant du marquage , comprend : -A- Support crochet (1 pièce) -B- Ensemble moteur - support (1 pièce) -C- Pales (3 pièces) -D- Vis de fixation des pales (6 pièces) -E- Rondelles de sécurité (6 pièces) -F- -G- Chevilles (2 pièces) -H- Vis de fixation (2 pièces) -I- Rondelles de sécurité (2 pièces) -J- Protection de pale (3 pièces) Livré avec un variateur possédant 4 positions : Arret Grande vitesse Moyenne vitesse Petite vitesse Garantie 1 an pièces et main d’œuvre en usine .

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – DESTRATIFICATEUR TYPE DR – CC09061C-FR – 30/08/12 PAGE 1/1