DESCRIPTIF TECHNIQUE DESTRATIFICATEUR TYPE CA

Caractéristiques techniques Type CA 40 CA 60 CA 100 Débit d’air (m3/h) 3 800 5 800 10 800 Niveau sonore à 5 m dB(A) 41 48 51 Nombre de ventilateurs 1 1 2 Vitesse de rotation (tr/mn) 920 920 920 Hauteur d’accrochage max (m) 4 6 10 Puissance électrique absorbée (W) 320 350 700 Encombrement hors tout (mm) 655 x 600 x 405 655 x 600 x 405 655 x 1 200 x 405 Descriptif produit Le DESTRATIFICATEUR, bénéficiant du marquage , comprend : - un ventilateur de 920 tr/mn à pales aluminium, montées directement sur l’arbre moteur - un thermostat de destratification intégré. - des diffuseurs à ventelles réglables en aluminium anodisé naturel - Panier de protection moteur-ventilateur. - une carrosserie en tôle d'acier, protégée par une peinture époxy cuite au four RAL n° 9010 : Garantie 1 an pièces et main d’œuvre en usine.

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – DESTRATIFICATEUR TYPE CA – CC09063B-FR – 31/08/12 PAGE 1/2

DESCRIPTIF TECHNIQUE DESTRATIFICATEUR TYPE CA

Mise en place des appareils Le DESTRATIFICATEUR est équipé de 4 points d’ancrage permettant une parfaite stabilité. La hauteur d'accrochage et la distance réglementaire par rapport aux parois devront être respectées. Raccordement électrique - Il doit être réalisé en fonction des normes en vigueur (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneurs, etc...). Alimentation électrique à prévoir : . 230 V mono Ph + N : pour tous les modèles. Efficacité du produit Pour une efficacité optimal de l’appareil, il doit être installé aux 2/3 de la hauteur et parfaitement horizontal.

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – DESTRATIFICATEUR TYPE CA – CC09063B-FR – 31/08/12 PAGE 2/2