DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENASTION INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION X XH XE XHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Performances thermiques Mod X50 X65 X80 X100 X150 X175 X200 X250 X300 Débit calorifique nominal Qn kW 61,1 76 98,5 122 179 203 238 270 313 Puissance calorifique nominale Pn kW 59,8 73,0 96,3 116,6 178,6 201,8 234,2 269 310 Rendement thermique à la puissance calorifique nominale Pn % 97,9 96,1 97,8 95,6 99,8 99,4 98,4 99.3 98.7 Débit calorifique minimum Qmin kW 22 22 31 31 53 53 53 88 102 Puissance calorifique à la Qmin kW 23,3 23,3 33,4 33,4 56,65 56,65 56,65 94,51 109 Rendement thermique au débit calorifique minimum Qmin % 106 106 107,8 107,8 106,9 106,9 106,9 107,4 106,9 Débit d’air à 18°C m3/h 4700 6100 7560 9200 13000 15800 18000 20800 24000 Pression statique utile Pa 150 150 150 150 200 200 200 200 200 Puissance électrique du moteur du ventilateur kW 0,736 0,736 1,5 2,2 3 4 5,5 3 x 2 4 x 2 Tension d’alimentation du moteur du ventilateur V-Ph-Hz V-Ph -Hz 230 V - 1 – 50 Hz 400 V - 3+N – 50 Classe NOx Mg/kWh CLASSE 5 Efficacité énergétique saisonnière (ηs, h) (%) Si appareil installé en dehors du local chauffé. % 87,1 88,3 89,1 89,8 89,0 89,8 89,9 89,0 88,5 Efficacité énergétique saisonnière (ηs, h) (%) Si appareil installé dans le local chauffé. % 88,0 89,2 90,1 90,7 89,9 90,7 90,9 89,9 89,4

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION X XH XE XEH – CC11002C-FR – 27/12/2018 PAGE 1/6

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR VERTICAL INTERIEUR SERIE X GENERATEUR Hauteur Hauteur buse Connexion de Connexion Profil Buse de Poids du générateur (1) Poids net Longueur Largeur Hauteur plénum fumées sortie de l’air de reprise de l’air De la structure fumées Net emballé du plénum MOD. A B C D E F G H I L Ø Kg kg kg X 50 870 636 1750 305 860 596 830 630 830 20 100 165 175 17 X 65 870 636 1750 305 860 596 830 630 830 20 100 170 180 17 X 80 1020 750 2200 405 935 670 940 690 940 40 130 270 282 27 X 100 1020 750 2200 405 935 670 940 690 940 40 130 275 287 27 X 150 1440 1020 2340 405 1070 940 1360 760 1360 40 150 435 450 42 X 175 1440 1020 2340 405 1070 940 1360 760 1360 40 150 440 455 42 X 200 1440 1020 2340 405 1070 940 1360 760 1360 40 150 445 460 42 X 250 1790 1020 2340 405 1130 940 1710 760 1710 40 200 570 590 50 X 300 1790 1020 2340 405 1130 940 1710 760 1710 40 200 580 600 50 équipé de brûleur et rampe gaz

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION X XH XE XEH – CC11002C-FR – 27/12/2018 PAGE 2/6

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR HORIZONTAL INTERIEUR SERIE XH GENERATEUR Hauteur Hauteur Connexion Connexion Profil Buse Poids du générateur (1) Poids net Longueur Hauteur Largeur Plénum Buse fumées de sortie de l’air d’arrivée de l’air de la structure de fumées net emballé du plénum MOD. A B1 C1 D E1 F1 I H1 I L Ø kg kg Kg XH 50 870 636 1750 305 860 596 830 630 830 20 100 165 175 17 XH65 870 636 1750 305 860 596 830 630 830 20 100 170 180 17 XH 80 1020 850 2200 405 1185 770 940 690 940 40 130 285 297 27 XH 100 1020 850 2200 405 1185 770 940 690 940 40 130 290 302 27 XH 150 1440 1020 2340 405 1070 940 1360 760 1360 40 150 435 450 42 XH 175 1440 1020 2340 405 1070 940 1360 760 1360 40 150 440 455 42 XH 200 1440 1020 2340 405 1070 940 1360 760 1360 40 150 445 460 42 XH 250 1790 1020 2660 405 1450 940 1710 1020 1710 40 200 600 620 50 XH 300 1790 1020 2660 405 1450 940 1710 1020 1710 40 200 610 630 50 équipé de brûleur et rampe gaz

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.com SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION X XH XE XEH – CC11002C-FR – 27/12/2018 Page 3/6

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR VERTICAL EXTERIEURE SERIE XE GENERATEUR Hauteur Connexion de sortie de l’air Connexion Cabine du brûleur Buse Poids du générateur (1) Longueur Largeur Hauteur buse fumée d’arrivée de l’air Profondeur Hauteur fumées Net Emballé MOD. A B C E F G H I N O ø kg kg XE 50 870 636 1750 860 596 830 630 830 400 1100 100 187 197 XE 65 870 636 1750 860 596 830 630 830 400 1100 100 192 202 XE 80 1020 750 1950 935 670 940 690 940 400 1220 130 295 307 XE 100 1020 750 1950 935 670 940 690 940 400 1220 130 300 312 XE 150 1440 1020 2340 1070 940 1360 760 1360 650 1540 150 479 494 XE 175 1440 1020 2340 1070 940 1360 760 1360 650 1540 150 484 499 XE 200 1440 1020 2340 1070 940 1360 760 1360 650 1540 150 489 504 XE 250 1790 1020 2340 1130 940 1710 760 1710 800 2170 200 615 635 XE 300 1790 1020 2340 1130 940 1710 760 1710 800 2170 200 625 645 1) équipé de brûleur et rampe gaz

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION X XH XE XEH – CC11002C-FR – 27/12/2018 PAGE 4/6

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR HORIZONTAL EXTERIEUR VERSION XEH GENERATEUR Connexion Connexion Connexion d’arrivée de l’air Cabine du brûleur Buse fumée Poids du générateur (1) Longueur Hauteur Largeur Buse fumées de sortie de l’air Profond. Largeur Net Emballé MOD. A B1 C1 E1 F1 I H1 I N O ø Kg Kg XEH 50 870 636 1750 860 596 830 630 830 400 1100 100 187 197 XEH 65 870 636 1750 860 596 830 630 830 400 1100 100 192 202 XEH 80 1020 750 2200 1185 670 940 690 940 400 1470 130 308 320 XEH 100 1020 750 2200 1185 670 940 690 940 400 1470 130 313 325 XEH 150 1440 1020 2340 1070 940 1360 760 1360 650 1540 150 479 494 XEH 175 1440 1020 2340 1070 940 1360 760 1360 650 1540 150 484 499 XEH 200 1440 1020 2340 1070 940 1360 760 1360 650 1540 150 489 504 XEH 250 1790 1020 2660 1450 940 1710 1020 1710 800 2170 200 645 670 XEH 300 1790 1020 2660 1450 940 1710 1020 1710 800 2170 200 655 680 équipé de brûleur et rampe gaz

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION X XH XE XEH – CC11002C-FR – 27/12/2018 PAGE 5/6

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

Descriptif produit Le générateur d’air chaud à condensation, bénéficiant du marquage , comprend : Un brûleur gaz modulant à prémélange « premix » Un régulateur de température Un échangeur de chaleur constitué d’un faisceau de tubes de forte épaisseur avec turbulateurs et deux collecteurs de fumée. La partie frontale est ouvrante pour permettre l’inspection et le nettoyage. Une chambre de combustion en acier inox AISI 430 pour haute température et grande surface d’échange, formée de façon à ce que toutes ses parties soient bien refroidies. Un échangeur de chaleur construit en tubes d’acier inox et soudé à la chambre de combustion Une structure solide en profilés d’aluminium, panneaux en tôle prélaquée revêtus à l’intérieur d’une isolation thermo acoustique protégée par de la tôle réfléchissante. Le démontage des panneaux facilite les opérations de manutention et de nettoyage. Un tableau électrique de commande avec interrupteur général, commutateur «chauffage ventilation» coupe circuit et lampes témoin (pour les triphasés); avec interrupteur, commutateur et lampe témoin (pour les monophasés) Un Tri thermostat pour démarrage automatique des ventilateurs, le contrôle des maxima et l’arrêt de sécurité du brûleur avec réarmement manuel. Un plénum de soufflage 3 voies (option). Un caisson filtre + filtre G3 (option) Une pression augmentée à 300 Pascal (option) Un groupe de ventilation à faible vitesse de rotation formé de ventilateurs centrifuges double ouïes, statiquement et dynamiquement équilibrés, moteurs électriques montés sur glissières avec tendeurs et transmissions par poulies et courroies. Pour les monophasés, le moteur est en accouplement direct. Garantie 1 an pièce et main d’œuvre usine. La mise en route pourra être réalisée par SOLARONICS. Celle-ci offre une garantie totale la première année. Mise en place de l’appareil Prévoir une distance suffisante autour de l’appareil pour le positionner, accéder au brûleur et avoir une circulation d’air à la prise d’air (1 mètre minimum entre la prise d’air et le premier obstacle). Raccordement électrique - Il doit être réalisé conformément à la norme NFC 15100 de l'UTE (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneur, protections par fusibles et disjoncteurs...) - Alimentation électrique à prévoir : 230V Monophasé + Terre ou 400V Triphasé + Neutre + Terre Evacuation des produits de combustion Il est impératif que les fumées soient rejetées à l’extérieur. L’appareil est prévu pour fonctionner en tirage naturel. La section du conduit de fumée doit être au moins égale à celle du générateur et aussi verticale que possible.

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.com SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONDENSATION X XH XE XEH – CC11002C-FR – 27/12/2018 Page 6/6

# Text boxes

Connexion du plénum au générateur

Connexion d’une gaine de soufflage

Filtre

Connexion d’une gaine de reprise

En configuration standard la grille de reprise d’air se trouve à gauche

Cette position peut être inversée sur demande (voir dessin : grille à droite)

Connexion

du plénum au générateur

Connexion d’une gaine de soufflage

Connexion d’une gaine de reprise

La grille de reprise d’air est placée au choix sur la position 1, 2 ou 3

La commande du générateur doit indiquer l’orientation du générateur (droite ou gauche).

Le dessin représente un générateur en position gauche (soufflage de l’air)

Connexion d’une gaine de soufflage

Connexion d’une gaine de reprise

La grille de reprise d’air se trouve à droite.

Cette position peut être inversée.

Connexion d’une gaine de soufflage

Connexion d’une gaine de reprise

La grille de reprise d’air est placée au choix sur la position 1, 2 ou 3

La commande du générateur doit indiquer l’orientation du générateur (droite ou gauche).

Le dessin représente un générateur en position gauche (sortie de l’air).